## Slide 1: Projet d’électronique numérique
2023
Projet réalisé par :
DEGUENON Fidel
DIALLO Seydou Idrissa
Bras robotique de tri automatique par couleur
Système mécatronique de détection et de tri RGB sur carte Nucleo STM32G431KB
Encadré par BOUVIER Thierry — ESEO Angers 2025

## Slide 2
Quelques conseils pour rédiger un support de présentation…
Sur chaque slide, posez vous les questions suivantes :
  « quel message je veux faire passer » ?
  Puis-je expliquer ce message avec une image :
    Chronogramme, graphique, dessin, schéma, croquis, illustration, photo, …
  Y-a-t-il beaucoup de texte ? / Puis-je résumer en quelques items ?
  Est-ce lisible de loin / suffisamment contrasté ?
  Est-ce que cette slide va servir mon discours ?

## Slide 3: Sommaire
But du projet
Fonctionnalités du dispositif
Capteurs et actionneurs utilisés
Développement matériel
  Architecture
  Problèmes rencontrés
Développement logiciel
  Architecture
  Etats du système
  Tests
  Problèmes rencontrés
Perspectives d’évolutions

## Slide 4: But du projet
Contexte industriel :
  Dans la logistique et le contrôle qualité, le tri visuel de composants est une tâche répétitive idéale pour l’automatisation.
Objectif du projet :
  Concevoir un système mécatronique autonome capable de détecter la couleur d’un objet (rouge, vert, bleu) et de le trier automatiquement.
Fonction principale :
  Identifier puis déplacer les objets vers 3 zones distinctes (Rouge, Vert, Bleu) sans intervention humaine.

## Slide 5: Spécifications
Fonctionnalités principales
  Détection de couleur (rouge, vert, bleu) via capteur APDS-9960
  Tri automatique vers 3 zones dédiées — sans intervention humaine
  Bras articulé 5 servomoteurs : base, épaule, coude, poignet, pince
  Interface HMI sur écran TFT ILI9341 (état, distance, RGB, couleur détectée)
Limites et contraintes
  Tri limité à 3 couleurs — détection par comparaison directe des composantes RGB
  Commande en boucle ouverte : précision dépendante des servomoteurs

## Slide 6: Composants utilisés
Capteur APDS-9960 (I2C)
  Détection de proximité et mesure des composantes Rouge, Vert, Bleu
Microcontrôleur STM32G431KB (carte Nucleo)
  Unité de traitement centrale — gestion I2C, SPI, PWM, UART
5 Servomoteurs (PWM 50 Hz)
  Base (PB4), Épaule (PB0), Coude (PA10), Poignet (PA0), Pince (PA1)
Écran TFT ILI9341 (SPI)
  Affichage temps réel de l’état, proximité, valeurs RGB et résultat de tri
Alimentation double
  5V puissance (servos) + 12V régulé en 5V (LM7805) puis 3,3V (LF33CV) pour logique

## Slide 7: Capteur de température DS18B20
Principe de fonctionnement
  Le capteur APDS-9960 mesure l’intensité lumineuse réfléchie dans les canaux Rouge, Vert, Bleu et Clear via des photodiodes internes.
Protocole de communication : I2C (bus I2C1)
  SDA → PB7 — SCL → PB6
  Adresse I2C : 0x39 — driver BSP : stm32g4_apds9960
Point technique : correction de saturation
  Gain fixé à AGAIN_1X pour éviter la saturation des valeurs RGB en éclairage fort
Limite
  Détection sensible à l’éclairage ambiant — comparaison RGB directe sans correction colorimétrique

## Slide 8: Actionneur
Principe de pilotage des servomoteurs
  Signal PWM période 20 ms (50 Hz) — position codée par la largeur d’impulsion (1–2 ms)
  Rapport cyclique réglé par BSP_TIMER_set_duty() via TIMER1, TIMER2, TIMER3
Répartition des voies PWM
  TIM3_CH1 (PB4) → Base — TIM3_CH3 (PB0) → Épaule
  TIM1_CH3 (PA10) → Coude — TIM2_CH1 (PA0) → Poignet — TIM2_CH2 (PA1) → Pince
Séquences de mouvement
  SERVO_pick_object() : ouverture pince, descente, saisie, remontée
  SERVO_drop_at() : pivot vers la zone couleur, dépose, retour repos

## Slide 9: Développement matériel
DEEP Purple Complete Board
  Carte d’interface accueillant la Nucleo + barrettes servos + connecteurs capteur/écran
PCB conçu sous Altium Designer
  Plan de masse sur chaque couche, DRC sans erreur, Gerber générés pour JLCPCB (5 exemplaires)
Problèmes rencontrés
  Conflits de GPIO entre PWM, SPI et I2C — résolu par affectation rigoureuse des broches
  Instabilité de l’alimentation lors de l’activation simultanée de plusieurs servos — séparation puissance/logique
Auto-évaluation PCB
  Schéma 90/100 — Placement 95/100 — Routage 98/100

## Slide 10: Développement logiciel
Découpage en modules
  config.h — activation des modules (ILI9341, APDS9960, timers, I2C, SPI, UART)
  main.c — init matérielle + machine à états + interface TFT
  servo.c / servo.h — pilotage PWM des 5 servomoteurs + séquences pick/drop
  Drivers BSP réutilisés : stm32g4_ili9341, stm32g4_apds9960, stm32g4_timer, stm32g4_i2c, stm32g4_spi, stm32g4_uart
Rôle de chaque module
  main.c : chef d’orchestre — servo.c : actionneur — APDS driver : détection — ILI9341 driver : affichage

## Slide 11: Développement logiciel - Etats du système
Machine à 4 états (FSM)
  INIT → calibration APDS-9960, position de repos → transition inconditionnelle vers WAIT_APDS
  WAIT_APDS → lecture proximité en continu + jauge écran → si proximité > seuil : DECISION
  DECISION → lecture RGB, couleur dominante → si identifiée : TRIE — sinon : retour WAIT_APDS
  TRIE → SERVO_pick_object + pivot base + SERVO_drop_at + retour repos → WAIT_APDS
Cycle fonctionnel complet
  Détection de présence → Analyse couleur → Décision → Mouvement bras → Retour attente

## Slide 12: Développement logiciel - tests
Approche itérative : validation périphérique par périphérique
  Alimentation 5V puissance : OK — LM7805 : 4,96V — LF33CV : 3,28V
  UART2 (PA2) : trame série correcte observée à l’oscilloscope (Docklite)
  Servomoteurs PWM : largeurs d’impulsion variables selon commande — OK
  Bus I2C APDS-9960 : trames SDA/SCL présentes — OK
  Détection RGB : fonctionnelle — sensible à l’éclairage ambiant
  Cycle complet de tri : implémenté, testé et validé (séance 05/06)

## Slide 13: Développement logiciel – problèmes rencontrés
Problèmes rencontrés
  Instabilité I2C lors des premiers tests — résolu par stabilisation du bus et du timing
  Tremblements des servos au départ — réglage des fréquences PWM et calibration des angles
  HAL_Delay() bloquant dans l’état DECISION — gel de l’IHM pendant les mouvements
  Conflits GPIO entre PWM, SPI et I2C — résolution par affectation rigoureuse (voir tableau broches)
  Cinématique complexe du bras — nombreux essais itératifs pour calibrer les positions

## Slide 14: Démonstration
Démonstration live du système
  1. Mise sous tension : LED verte allumée, écran affiche « ROBOTIC ARM PROJECT – ESEO »
  2. État ATTENTE OBJET : jauge de proximité se remplit à l’approche
  3. État ANALYSE : affichage RGB + carré de prévisualisation couleur + résultat ROUGE/VERT/BLEU
  4. TRI : bras saisit l’objet, pivote, dépose dans la zone, revient en attente

## Slide 15: Perspectives
Améliorations logicielles
  Remplacer les HAL_Delay() bloquants par une gestion non bloquante (Systick/interruptions)
  Meilleure modularisation du code : séparation nette moteurs / communication / capteurs
Améliorations matérielles
  Fiabilisation de la détection de couleur (correction colorimétrique, compensation luminosité)
  Calibration fine de la cinématique — ajout d’un retour de position (encodeurs)
Extension fonctionnelle
  Tri de plus de 3 couleurs — vision artificielle (caméra) — boîtier CAO dédié

## Slide 16: Conclusion
Un projet d’ingénierie complet
  De la conception matérielle (PCB, câblage, alimentation) à l’implémentation logicielle (FSM, PWM, I2C, SPI) jusqu’à la validation expérimentale.
Points clés retenus
  Architecture FSM lisible — chaque brique validée individuellement à l’oscilloscope
  Cycle de tri complet fonctionnel : détection → préhension → dépose
Défis surmountés
  Stabilisation des alimentations et des bus face à la charge variable des servomoteurs
  Gestion des conflits GPIO — cinématique du bras calibrée itérativement